| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROCEDURE «Hygiène des locaux et des équipements en stérilisation» | PR : S1.03 Rév. : 4 page : 1/5 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

1° Objet

Cette procédure décrit les modalités d’entretien et de désinfection des locaux et des équipements de stérilisation au Centre de la Tour de Gassies.

2° Domaine d’application

Cette procédure est applicable par les infirmier(e)s, les aides soignantes, les agents de collectivité et le conducteur d’autoclave aux locaux de traitement des dispositifs médicaux et aux locaux et équipements de l’unité centrale de stérilisation et les agents de la logistique.

3° Documents de référence

- « Entretien des locaux des établissements de soins »

-	Groupe de travail CCLIN-SO avril 2005

- Guide de Bonnes Pratiques de Stérilisation – Commission Centrale des marchés 1993

- Norme NF EN ISO 13485 (2004) chapitre 6.4

4° Définitions - Terminologies - Abréviations

Le « nettoyage-désinfection » résulte de l’utilisation d’un produit détergent-désinfectant qui associe en une seule opération nettoyage et désinfection.

Groupe de travail :	 Mesdames Pometan, Caillet, Saumande, Ribes, Rossignol, Soumireu, Eyraud, Charroux, Praud et Rougier

| Validé par : Mme Caillet et Mme Saumande Cadre hygiène des locaux Mme Ribes Cadre hygièniste | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable Qualité |
| --- | --- |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROCEDURE «Hygiène des locaux et des équipements en stérilisation» | PR : S1.03 Rév. : 4 page : 2/5 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

Classification des locaux de stérilisation selon le risque infectieux :

| Classe | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Niveau de risque | Risque moyen | Risque sévère |
| Nature des locaux | Locaux de traitement des dispositifs médicaux Zone de lavage de l’unité centrale de stérilisation Zone de stockage de l’unité centrale de stérilisation | Zone de conditionnement de l’unité centrale de stérilisation |

Le choix des produits est réalisé en fonction de la bio compatibilité avec les différents matériaux concernés et en fonction des normes AFNOR.

La technique utilisée est fonction de la classe de la zone à nettoyer (cf. tableau ci-dessus)

Le stockage du matériel et des produits de lavage et nettoyage se fait dans des locaux adaptés.

Pour toutes ses opérations, le personnel est vêtu d’une tenue adaptée (cf. PR S1.02)

5° Documents et équipements associés

- DE S1.01: Nettoyage des étagères de stockage des dispositifs médicaux stériles

- DE S1.02: Nettoyage –désinfectant des surfaces et du sol en fin d’activité de stérilisation

- DE S1.03: Nettoyage-désinfectant des malles de transport

6° Hygiène des locaux et équipement

6.1 Hygiène des locaux

6.1.1 Nettoyage désinfectant du local de DM dans les unités de soins

Cf :

- PT S1.01

- PT S1.02

- PT S1.03

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROCEDURE «Hygiène des locaux et des équipements en stérilisation» | PR : S1.03 Rév. : 4 page : 3/5 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

6.1.2 Nettoyage des locaux de l’unité centrale de stérilisation

Matériel

- chariot de ménage équipé d’un balai de lavage à plat – méthode de lavage à plat

- balai trapèze + gaze à usage unique

- pulvérisateur manuel

- tampon à récurer

- article d’essuyage blanc à usage unique

Produits et consommables

- détergent désinfectant DD à diluer

- bactéricide NFT 72- 150,-170,- 190

- fongicide NFT 72-200

- anti-virus HIV, HBV,

- marquage CE

- désinfectant contact

- détergent sanitaire + lingettes désinfectantes à usage unique

- détergent neutre

- pulvérisateur de DD prêt à l’emploi

technique (nettoyage et réapprovisionnement des locaux de stérilisation)

( Tous les jours :

-  vide la poubelle du sas d’entrée.

-  réapprovisionne en papier essuie-mains,

# L’agent de collectivité	    -  procède au lavage des sols avec la méthode de

lavage à plat.

Le conducteur d'autoclave nettoie le bac de lavage avec le détergent sanitaire et effectue la désinfection du siphon.

( Une fois par mois :

- l'agent de collectivité nettoie et désinfecte les parois murales avec un appareil à production de vapeur.

- le conducteur d'autoclave nettoie les parois extérieures de l’autoclave avec du produit inox.

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROCEDURE «Hygiène des locaux et des équipements en stérilisation» | PR : S1.03 Rév. : 4 page : 4/5 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

les méthodologies d’entretien des locaux et du matériel à l’unité de stérilisation sont décrites dans les protocoles spécifiques.

( Nettoyage des étagères de stockage des dispositifs médicaux stériles :

Une fois par mois, le conducteur d’autoclave nettoie les étagères de stockage des dispositifs médicaux stériles avec une lingette désinfectante à usage unique.

Elle trace le nettoyage sur le document DE S1.01

( Nettoyage désinfectant des surfaces et du sol en fin d’activité de

stérilisation:

-Imprègne l’article d’essuyage à l’aide du pulvérisateur de DD prêt à l’emploi pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces et le matériel.

- Vide la poubelle de la zone d’ensachage.

- le conducteur d'autoclave 	- Effectue un balayage humide sur le sol à l’aide du balai trapèze muni d’une gaze à usage unique, préalablement humectée avec D. D.

- Met les chiffonnettes utilisées dans le filet destiné à la blanchisserie.

- Trace le nettoyage désinfectant sur le document DE S1.02

6.2 Nettoyage des équipements

Produits et consommables

- Détergent-désinfectant de surface dans un pulvérisateur marqué « DD de surface » à diluer (0,25%) et détergent désinfectant DD prêt à l’emploi

(bactéricide : NFT 72-150; 170; 190;    fongicide : NFT 72-200 anti virus HIV1 et HBV; marquage CE)

- lingettes à usage uniques

- article d’essuyage

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROCEDURE «Hygiène des locaux et des équipements en stérilisation» | PR : S1.03 Rév. : 4 page : 5/5 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

### Matériel

- articles d’essuyage à usage unique

- gants non stériles à usage unique

- gants de ménage

- tampon à récurer

- lingettes désinfectantes

- article d’essuyage

Traitement des malles de transport de matériel stérile

Le conducteur d'autoclave nettoie au détergent désinfectant prêt à l’emploi les malles transport à chaque livraison.

Les agents logistiques récupèrent les malles dans les unités de soins et en assurent le nettoyage dans le local de bio nettoyage tracé sur le DE S1.03.

Les balais de balayage humide

L’agent de collectivité nettoie et désinfecte le manche et le support, démonte la semelle caoutchouc et la désinfecte avec du détergent désinfectant prêt à l’emploi.

Le chariot de ménage

désinfecter quotidiennement à l’aide de détergent désinfectant prêt à l’emploi, l’ensemble des accessoires qui se trouvent sur le chariot :

petits seaux de 6l (ne jamais frotter avec des abrasifs)

pulvérisateur

balayette et pelle

balai de lavage à plat

Les roues et axes des chariots doivent être nettoyés et séchés pour éviter la corrosion.