| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROTOCOLE «Hygiène quotidienne des surfaces et des équipements dans le local de traitement des DM assurée par l’agent de collectivité» | PT : S1.01 Rév. : 1 page : 1/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

1° Objet

Ce protocole décrit les tâches d’entretien et de désinfection des locaux de traitement des DM.

2° Domaine d’application

Ce protocole est applicable par les agents de collectivité pour ce qui concerne les locaux de traitement des dispositifs médicaux des unités de soins.

3° Documents de référence

- « Entretien des locaux des établissements de soins »

- Groupe de travail CCLIN-SO avril 2005

- Norme NF EN ISO 13485 (2004) chapitre 6.4

Groupe de travail :

Mmes Pometan, Caillet, Saumande, Ribes, Rossignol, Soumireu, Eyraud, Charroux, Praud et Rougier.

| Validé par : Mmes Caillet et Saumande Cadres Hygiène de locaux Mme Ribes Cadre hygiéniste | Autorisé par: Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROTOCOLE «Hygiène quotidienne des surfaces et des équipements dans le local de traitement des DM assurée par l’ agent de collectivité» | PT : S1.01 Rév. : 1 page : 2/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

4° Hygiène des locaux et équipements

4.1 Matériel

- Chariot de ménage

- Balai de lavage à plat

- Balai de balayage humide

- Collecteur de déchets

- Gants de ménage

4.2 Produits et  consommables

- Gazes à usage unique

- Bandeaux de lavage

- Articles d’essuyage à usage unique

- Savon liquide doux

- Détergent -désinfectant  à diluer et pulvérisateur de DD surfaces hautes prêt à l’emploi : (Bactéricide NFT 72-150, -170, -190 - Fongicide NFT 72-200 - Anti-virus HIV, HBV - Marquage CE)

- Détergent sanitaire

- Désinfectant de contact

4.3 Technique

- Toujours intervenir après la pré-désinfection des dispositifs médicaux par les aides soignants ou infirmiers.

( Se laver les mains

( Réapprovisionner les distributeurs : de papier essuie-mains, d’articles d’essuyage

et de savon

( Mettre des gants de ménage

( Prendre la surblouse utilisée et suspendue et la mettre dans le sac bleu du chariot

du couloir

( Evacuer les déchets

( Effectuer un balayage humide

( Procéder au lavage du sol

( Retirer les gants de ménage et se laver les mains