| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROTOCOLE «Hygiène périodique des surfaces et des équipements dans le local de traitement des DM assurée par l’agent de collectivité» | PT : S1.02 Rév. : 1 page : 1/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

1° Objet

Ce protocole décrit les tâches d’entretien et de désinfection des locaux de traitement des DM.

2° Domaine d’application

Ce protocole est applicable par les agents de collectivité pour ce qui concerne les locaux de dispositifs médicaux des unités de soins.

3° Documents de référence

- « Entretien des locaux des établissements de soins »

- Groupe de travail CCLIN-SO avril 2005

- Norme NF EN ISO 13485 (2004) chapitre 6.4

4° Hygiène des locaux et équipements

4.1 Matériel

- Chariot de ménage

- Balai de lavage à plat

- Balai de balayage humide

- Collecteur de déchets

- Monobrosse + disque de nettoyage

- Appareil à production de vapeur + articles d’essuyage en microfibres

- Raclette sol

Groupe de travail :

Mmes Pometan, Caillet, Saumande, Ribes, Rossignol, Soumireu, Eyraud, Charroux, Praud et Rougier.

| Validé par : Mmes Caillet et Saumande Cadres Hygiène de locaux Mme Ribes Cadre hygiéniste | Autorisé par: Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROTOCOLE «Hygiène périodique des surfaces et des équipements dans le local de traitement des DM assurée par l’agent de collectivité» | PT : S1.02 Rév. : 1 page : 2/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

4.2 Produits et consommables

- Gazes à usage unique

- Gants de ménage

- Bandeaux de lavage

- Articles d’essuyage à usage unique

- Détergent liquide non moussant

- Détergent sanitaire

- Pulvérisateur détergent-désinfectant  prêt à l’emploi

- Savon liquide doux

- Désinfectant de contact

4.3 Technique

- Toujours intervenir après la pré-désinfection des dispositifs médicaux par les aide soignants ou infirmiers

- Jour déterminé en fonction du planning entretien hebdomadaire de l’unité de soins

( Se laver les mains

( Réapprovisionner les distributeurs : de papier essuie-mains, d’articles d’essuyage

et de savon

( Mettre des gants de ménage

( Evacuer les déchets

( Entretien des surfaces verticales + étagères (appareil à production de vapeur +

microfibres, balai spécial mur)

( Entretien de la paillasse et de l’évier

( Pulvériser le désinfectant de contact

( Balayage humide du sol

( Nettoyage à la monobrosse

( Racler ou aspirer la solution

( Nettoyer le matériel utilisé

( Retirer les gants et se laver les mains