| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROCEDURE “ Contrôles réalisés en stérilisation” | PR : D2.02 Rév. : 5 page : 1/8 Date : 24.07.06 |
| --- | --- | --- |

1° Objet

Cette procédure définit la nature des contrôles réalisés sur les produits, les équipements, les locaux, l’environnement, les processus relatifs à la stérilisation et sur les compétences professionnelles et leur traçabilité au Centre de la Tour de Gassies.

2° Domaine d’application

Cette procédure est applicable par tous les agents impliqués dans le processus de stérilisation.

3° Documents de référence

- Guide de Bonnes Pratiques de Stérilisation “ Stérilisateurs à vapeur d’eau pour charge à protection perméable ” Commission Centrale des Marchés

JO Collection Marchés Publics

- “ La stérilisation en milieu hospitalier ” CEFGH

- Circulaire DGS/VS2 - DH/EM1/EO1 du 20 octobre 1997 relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé

- la norme NF EN ISO 13485 (2004) chapitre 8

Groupe de travail :  Mme Pometan     Mme Caillet     Mme Ribes     Mme Rossignol

Mme Soumireu      Mme Eyraud     Mme Charroux    			Mme Rougier          Mme Praud

| Validé par: Mme Pometan Responsable de l’unité centrale de stérilisation | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable Qualité |
| --- | --- |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROCEDURE “ Contrôles réalisés en stérilisation” | PR : D2.02 Rév. : 5 page : 2/8 Date : 24.07.06 |
| --- | --- | --- |

4° Documents et équipements associés

DQ S2.01 : « Diagramme de conformité des paramètres de la stérilisation »

DE D2.04 : « Enquête de satisfaction – prestations du service de stérilisation »

DE D2.05: « Avis de passage »

DE R2.01 : "gestion des du matériel médical - stérilisation"

MO D2.01: « Mesure du TH de l’eau »

DE R2.02 : "Fiche de suivi : non recevabilité des instruments à la stérilisation"

DE R1.02 : "commande stérilisation"

DE D2.07 : "contrôle du TH de l'eau"

DE S3.01 : formation de conduite d'autoclave

DE S3.03 : "étape de stérilisation relevant des équipes d'hygiène des locaux"

DE S3.02 " étape de stérilisation relevant des équipes de soins".

DE S3.04 : « étape de stérilisation relevant des agents logistiques »

MO D2.01 : « Mesure du TH de l’eau »