| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROTOCOLE DE FABRICATION “ Seringue DERMO JET ” | PT : R2. 04 Rév. : 2 Date : 23.12.03 page : 1/1 |
| --- | --- | --- |

1° Objet

Ce protocole définit les modalités de conditionnement et de stérilisation de la seringue DERMO JET.

2° Domaine d’application

Ce protocole est applicable par la pharmacienne et la préparatrice en pharmacie attachée à la stérilisation.

3°- Nettoyage et stérilisation de la seringue DERMO JET

3. 1 Nettoyage de la seringue  DERMO JET

Ne pas démonter le DERMO JET.

Procéder au rinçage de l’appareil en remplissant le réservoir d’un millilitre d’eau distillée et évacuer celle-ci en actionnant l’appareil.

3. 2 Stérilisation de la seringue  DERMO JET

Avant toute utilisation, l’appareil doit être stérilisé.

Stérilisation à 134 °c à l’autoclave pendant une durée de 18 minutes

| Validé par: Mme Pometan Responsable de l’unité centrale de stérilisation Dr Goossens, Président du CLIN | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable Qualité |
| --- | --- |