|  |  | PT : R2.08 |
| --- | --- | --- |
| Centre de la Tour | PROTOCOLE DE FABRICATION | Rév. : 0 |
| de Gassies | « Kit LMA FALSTRACH » | page : 1/1 |
| Stérilisation |  | 03 12 06 |

1° Objet

Ce protocole définit la composition de la valve unidirectionnel , ainsi que les modalités de nettoyage , de désinfection, de conditionnement et de stérilisation

2° Domaine d’application

Ce protocole est applicable par le pharmacien et la préparatrice en pharmacie attachée à la stérilisation.

3°- Protocole

Composition du Kit :

- 1 LMA Fastrack

- 1 prolongateur de sonde

- 1 sonde d’intubation en silicone

Le masque est stérilisable 40 fois. La fiche de traçabilité est complétée et conservée par la pharmacie du CH de Cadillac

PAS DE LAVAGE

Seront uniquement envoyés à la stérilisation les kits arrivant à péremption. Tout produit utilisé sera jeté par le service utilisateur.

Dès réception ôter l’emballage extérieur dans la zone de réception. L’emballage stérile sera enlever en zone de conditionnement.

Reconditionner sous double emballage

## Stérilisation à 135 ° C , 18 mn cycle instruments

| Etabli par: | Approuvé par : (nom, fonction, visa) | Autorisé par : |
| --- | --- | --- |
| (nom, fonction, visa) Mme Pometan Responsable de l’unité centrale de stérilisation | Mme Pometan Responsable de l’unité centrale de stérilisation | (nom, fonction, visa) Mme Rossignol Responsable Qualité |