| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | MODE OPERATOIRE INDICATEUR DE PASSAGE | MO : R2.04 Rév. : 1 page : 1/1 date : 23.03.04 |
| --- | --- | --- |

| BUT | Permet de distinguer les paquets passés à l’autoclave de ceux qui ne sont pas encore passés à l’autoclave. |
| --- | --- |
| NATURE | Indicateur chimique : encre déposée sur des rubans adhésifs à la surface des sachets. Ne permet pas de dire que l’objet est stérile. |
| FREQUENCE | Tous les paquets, à tous les cycles. |
| REALISATION DU TEST | L’ensachage par des sachets munis du ruban adhésif. |
| INTERPRETATION DU TEST | Virage de l’encre = l’objet est passé à l’autoclave |
| CONDUITE A TENIR | Si test OK : contrôle des autres indicateurs Si test non satisfaisant : l’objet n’est pas passé à l’autoclave; à stériliser |
| ENREGISTREMENT | L’enregistrement n’est pas prévu. |

| Etabli par : Mme Pometan Pharmacien responsable de l’unité centrale de stérilisation | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- |