# Site stérilisation du Centre de la Tour de Gassies

CARTOGRAPHIE DES SITUATIONS A RISQUE

| DQ R2.03-Rév. 0-24.07.06 CARTOGRAPHIE DES SITUATIONS A RISQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LES RISQUES POUR L'AGENT AU COURS DU PROCESSUS DE STERILISATION | Service de soins |  | Unité Centrale de Stérilisation |  |  |
|  | Utilisation de l'instrument dans les services de soins |  | préparation | lavage | stérilisation | mise à disposition |
| Type de risque | catégorie | événement | situation à risque | événement redouté | effectuer un soin | récupérer l'instrument | plonger l'instrument dans une solution | pré-désinfecter l'instrument | placer l'instrument dans la boîte | transporter l'instrument jusqu'à l'UCS | récupérer l'instrument | contrôler l'instrument | effectuer un tri | jeter l'instrument | placer l'instrument dans le bac de lavage | laver l'instrument manuellement | laver l'instrument dans le laveur désinfecteur | sortir l'instrument du laveur désinfecteur | conditionner l'instrument | charger le stérilisateur | stériliser l'instrument | décharger le stérilisateur | stocker l'instrument | délivrer l'instrument | transporter l'instrument jusqu'au servce de soins | stocker l'instrument dans le service |
| RISQUE LIE AUX FACTEURS HUMAINS | Risque lié aux procédures de désinfection | absence de solution de désinfection | matériel souillé | contamination AES par piqûre / coupure |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | non respect du temps de contact | matériel souillé | contamination AES par piqûre / coupure |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pulvérisation de produits désinfectants | particules en suspension dans l'air | contamination chimique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | irritation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risque lié aux opérations de manipulation des instruments | erreur de boîte | matériel souillé non protégé | contamination AES par piqûre / coupure |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mauvaise manipulation | contact avec un instrument souillé | contamination AES par piqûre / coupure | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | chute d'instrument | matériel souillé non protégé | contamination AES par piqûre / coupure | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | chute de boîte | matériel souillé non protégé | contamination AES par piqûre / coupure |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manipulation de charges | transport de charges lourdes | troubles musculo-squelettiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | manipulation de charges | transport de charges chaudes | brûlure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| RISQUE MATERIEL | Risque lié aux équipements de protection | EPI non disponibles (gants, lunettes, surblouse) | agent non protégé | contamination AES par piqûre / coupure | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | brûlure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | irritation |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | contamination chimique |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EPI non adaptés (gants, lunettes, surblouses) | agent non protégé | contamination AES par piqûre / coupure | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | brûlure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | irritation |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | contamination chimique |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISQUE TECHNIQUE | Risque lié aux locaux | éclairage non adapté | locaux mal éclairés | troubles oculaires |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | stress / fatigue |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |
|  |  | mauvaise isolation acoustique des équipements | niveau de bruit élevé | stress / fatigue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mauvaise régulation de la température des locaux | température élevée | malaise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Risque lié au stérilisateur | mise en fonctionnement d'un appareil à vapeur | niveau de pression élevé | décès / blessure lié à l'explosion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Risque lié aux installations techniques | dysfonctionnement du système PTI | communication impossible | malaise |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | blessure liée à une agression |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  |  | panne informatique | dysfonctionnement de la sonde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dysfonctionnement de l'imprimante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | disjonction électrique | arrêt du laveur stérilisateur | matériel non lavé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | arrêt du stérilisateur | matériel non stérilisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |